РЕФЕРАТ

КОГЕРЕНТНИЙ СПЕКТРОАНАЛІЗАТОР З МАТРИЧНИМ ПРИЙМАЧЕМ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Обсяг роботи – 115 сторінок;

Кількість ілюстрацій – 40;

Кількість таблиць – 3;

Кількість джерел за переліком посилань – 49.

Об’єкт дослідження: процес перетворення світлового поля в когерентних оптичних спектроаналізаторах (КОС), що виконують просторове перетворення Фур’є досліджуваного сигналу.

Предмет дослідження: узагальнені характеристики КОС такі, як робочий діапазон просторових частот, просторова спектральна роздільна здатність та енергетична роздільна здатність, просторова смуга пропускання.

Мета дослідження: розробка методів розрахунку параметрів  КОС, за яких досягається максимальна ефективність його роботи.

Завдання дослідження:

- Розглянути фізичні основи роботи когерентних спектроаналізаторів.

- Дослідити фізико-математичну модель  КОС.

- Розглянути основні характеристики КОС та методи їх розрахунку з врахуванням залишкових аберацій оптичної системи.

- Провести розрахунок узагальнених та граничних характеристик КОС.

Було розглянуто принцип роботи КОС, визначено його узагальнені характеристики та вирази для їх розрахунку. Наведено приклади для їх знаходження. Розглянуто можливість використання дифракційної лінзи в якості Фур’є-об’єктива.

Ключові слова: оптична обробка інформації, когерентний оптичний спектроаналізатор, спектральний аналіз, Фур’є об’єктив, робочий діапазон просторових частот, просторова спектральна роздільна здатність, енергетична роздільна здатність, просторова смуга пропускання.

Публікація статей в збірниках:

- Г.С. Тимчик, К.А. Нгуєн, М.С. Колобродов. Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2014. – №5. – С. 119 – 123.

- В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов. Методична похибка оптичного спектроаналізатора // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – №5. – С. 97 – 102.

- В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов. Просторова смуга пропускання оптичного спектроаналізатора // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. - №5. – С. 50 – 55.

Публікація тез доповідей на науково-технічних конференціях:

- М.С. Колобродов. Фізико-математична модель оптичного спектроаналізатора // «Погляд у майбутнє приладобудування». – НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 34.

- Н.С. Колобродов. Погрешность когерентного оптического спектроанализатора // «Новые направления развития приборостроения». – Минск: БНТУ. – 2015. – С. 205.

- Kolobrodov M.S., Tymchik G.S. Diffractive limit in the optical spectrum analyzer // Kyiv: SPO. – 2015. – P. 173.

- Н.С. Колобродов. Пространственная полоса пропускания // «Новые направления развития приборостроения». – Минск: БНТУ. – 2016. – С. 31.